## Slide 1
INF_CAP Layer (infetron-capability layer)
INF_ISA Layer (infetron-ISA layer)
INF_EXP Layer (infetron-Export layer)
CoreDistribution Pass
RecordLatency Pass
SetOpPriority Pass
FitToCore Pass
WeightBufferization Pass
ISA BinGenerate Pass
IREE to CAP PP
CAP to ISA PP
Structural Scheduling PP
Core Bin Export PP
Plan Export PP
1순위 구현
완성
2순위 구현
미숙
3순위 구현
TODO
custom flow dispatch region
260205
Workload (260309 new)
QDQFusion Pass
OpFusion Pass
PostOpFusion Pass
MonoOpFusion Pass
VailPad Pass
QOpFusion Pass
GenericOpen Pass
CoreArrange Pass
walk 사용) op별 latency 기록
walk, c++로 알고리즘) concat을 기준으로 region을 나눔
각 region에서 critical path를 찾아, 우선순위 1순위 부여
CoreRearrange Pass
A 코어용 연산과 P코어용 연산을 나눔
p코어로만 둘 수도 있음.
데이터 포맷에 맞게 연산을 조정 (대표적으로 tiling)
core에 연산을 할당. 아래의 우선순위로 연산 할당
1. critical path에 따른 우선순위에 따라 먼저 배치
2. 연산이 긴 것을 노는 자리에 배치
3. data locality를 보고 연산을 배치
region과 region 사이 연결지점에서 data locality를 보고 core에 할당한 연산 묶음을 재배치
CreateDataMoveInfo Pass
데이터 이동정보 (move : UB간 움직임, load/store: SM <-> UB 간 데이터 이동)를 나타내는 ops 추가
데이터의 위치를 타이트하게 관리
arith.constant를 보고 SM에 저장할 weights를 정리, .wbin으로 저장
CreateFinal ISA Pass
주변 ops들을 결합하며 문서에서 정의하는 ISA와 구조를 완벽히 일치, 부족한 정보가 있을 경우 앞 쪽에 필요한 Pass를 추가로 정의
ISA의 opcode를 중심으로 제작
DataInfo PP
ISA를 core별로 .cbin으로 저장
CopyOp Pass
CreatePlan Pass
Weight Bin Export PP
Plan.json 생성
결과물
- binary : out_bin.ihnn
- plan : plan.json
- out.mlir => sub tool을 결합하여 profile + Debug 파일 생성
Runtime 제작
Data-Flow Aligner PP
CreateStall Pass
virtual stall 삽입. 계산에만 사용하고 최종 바이너리에서 stall은 삭제. stall을 확인하고 최적화를 하기 위해 추가함
stall은 최적화에 이미 모두 활용되었으므로 삭제
DestroyStall Pass
ExitIREE Pass

## Slide 2
(quantized) yolo top 3 model compile
(quantized) yolo v10 model compile
(quantized) face edge model compile
custom variant
runtime plugin
진행 척도
1차 데모
컴파일 결과물 확인
2차 데모
top 3 model 연산결과확인
3차 데모
yolo model 연산결과확인
4차 데모
yolo model
object detection 확인
5차 데모
face model 연산결과확인
6차 데모
face model App? 확인
0%
100%
완성도

## Slide 3
IREE to CAP PassPipeline
QDQFusion Pass
OpFusion Pass
PostOpFusion Pass
MonoOpFusion Pass
VailPad Pass
QOpFusion Pass
GenericOpen Pass
- quantize와 dequantize로 결합
- IREE의 정규식에 대해서는 대부분 구현되었다고 생각
- IREE의 정규식에서 conv의 input은 pad가 결합된 형태. -> pad를 분리하고, attributes로 넣음
- 다른 ops에 대해서도 pad가 사용된다면 추가 개발 필요
- Generic을 제거하며 내부 연산식을외부로 끌어냄.
- 조건 : generic 내부의 Ops가 input output에 대해 scalar와 tensor 모두 포함할 수 있어야 함.
- 이 패스는 더 수정할 필요가 없지만, generic을 사용할 수 있도록 앞선 패스들을 조정해야 할 필요는 있음
(260220 update)
yolo10_top3_qdq에 대해서는 모두 구현되었으나,
다른 타겟 모델에 대해 지속적으로 업데이트 해야 함
ExitIREE Pass
- 일부만 구현 됨.

## Slide 4
1순위 구현
완성
2순위 구현
최소구현
3순위 구현
TODO
구현 목록
개발척도

## Slide 5
INF_CAP Layer (infetron-capability layer)
INF_ISA Layer (infetron-ISA layer)
INF_EXP Layer (infetron-Export layer)
To PCore Pass
RecordLatency Pass
SetOpPriority Pass
To ACore Pass
FitToCore Pass
WeightBufferization Pass
ISA BinGenerate Pass
IREE to CAP PP
CAP to ISA PP
Structural Scheduling PP
Core Bin Export PP
Plan Export PP
1순위 구현
완성
2순위 구현
미숙
3순위 구현
TODO
custom flow dispatch region
260205
Workload (260227 old)
QDQFusion Pass
OpFusion Pass
PostOpFusion Pass
MonoOpFusion Pass
VailPad Pass
QOpFusion Pass
GenericOpen Pass
CoreArrange Pass
walk 사용) op별 latency 기록
walk, c++로 알고리즘) concat을 기준으로 region을 나눔
각 region에서 critical path를 찾아, 우선순위 1순위 부여
CoreRearrange Pass
pcore랑 acore는 pair라고 생각하고 진행
-> pcore와 acore가 병렬로 컴퓨팅을 할 것 같지는 않음. 병렬로 하더라도 규칙이 명확함
데이터 포맷에 맞게 연산을 조정 (대표적으로 tiling)
core에 연산을 할당. 아래의 우선순위로 연산 할당
1. critical path에 따른 우선순위에 따라 먼저 배치
2. 연산이 긴 것을 노는 자리에 배치
3. data locality를 보고 연산을 배치
region과 region 사이 연결지점에서 data locality를 보고 core에 할당한 연산 묶음을 재배치
CreateDataMoveInfo Pass
데이터 이동정보 (move : UB간 움직임, load/store: SM <-> UB 간 데이터 이동)를 나타내는 ops 추가
데이터의 위치를 타이트하게 관리
arith.constant를 보고 SM에 저장할 weights를 정리, .wbin으로 저장
CreateFinal ISA Pass
주변 ops들을 결합하며 문서에서 정의하는 ISA와 구조를 완벽히 일치, 부족한 정보가 있을 경우 앞 쪽에 필요한 Pass를 추가로 정의
ISA의 opcode를 중심으로 제작
DataInfo PP
ISA를 core별로 .cbin으로 저장
CopyOp Pass
A/P Core 하드웨어 규격이 같은지?
layer의 완벽한 정의
연산, 데이터 이동에 걸리는 시간
CreatePlan Pass
Weight Bin Export PP
Plan.json 생성
결과물
- binary : out_bin.ihnn
- plan : plan.json
- out.mlir => sub tool을 결합하여 profile + Debug 파일 생성
Runtime 제작
Data-Flow Aligner PP
CreateStall Pass
virtual stall 삽입. 계산에만 사용하고 최종 바이너리에서 stall은 삭제. stall을 확인하고 최적화를 하기 위해 추가함
stall은 최적화에 이미 모두 활용되었으므로 삭제
DestroyStall Pass

## Slide 6
INF_CAP Layer (infetron-capability layer)
INF_ISA Layer (infetron-ISA layer)
INF_EXP Layer (infetron-Export layer)
To PCore Pass
RecordLatency Pass
SetOpPriority Pass
To ACore Pass
FitToCore Pass
WeightBufferization Pass
ISA BinGenerate Pass
CreateHAL Pass
IREE to CAP PP
CAP to ISA PP
Optimization PP
Core Bin Export PP
Plan Export PP
1순위 구현
완성
2순위 구현
미숙
3순위 구현
TODO
custom flow dispatch region
260205
Workload (260225 old)
QDQFusion Pass
OpFusion Pass
PostOpFusion Pass
MonoOpFusion Pass
VailPad Pass
QOpFusion Pass
GenericOpen Pass
CoreArrange Pass
walk 사용) op별 latency 기록
walk, c++로 알고리즘) concat을 기준으로 region을 나눔
각 region에서 critical path를 찾아, 우선순위 1순위 부여
CoreRearrange Pass
pcore랑 acore는 pair라고 생각하고 진행
-> pcore와 acore가 병렬로 컴퓨팅을 할 것 같지는 않음. 병렬로 하더라도 규칙이 명확함
데이터 포맷에 맞게 연산을 조정 (대표적으로 tiling)
??
core에 연산을 할당. 아래의 우선순위로 연산 할당
1. critical path에 따른 우선순위에 따라 먼저 배치
2. 연산이 긴 것을 노는 자리에 배치
3. data locality를 보고 연산을 배치
region과 region 사이 연결지점에서 data locality를 보고 core에 할당한 연산 묶음을 재배치
CreateDataMoveInfo Pass
데이터 이동정보 (move : UB간 움직임, load/store: SM <-> UB 간 데이터 이동)를 나타내는 ops 추가
데이터의 위치를 타이트하게 관리
arith.constant를 보고 SM에 저장할 weights를 정리, .wbin으로 저장
CreateFinal ISA Pass
주변 ops들을 결합하며 문서에서 정의하는 ISA와 구조를 완벽히 일치, 부족한 정보가 있을 경우 앞 쪽에 필요한 Pass를 추가로 정의
ISA의 opcode를 중심으로 제작
DataInfo PP
ISA를 core별로 .cbin으로 저장
코어가 무의미하게 놀고 있는 경우, 다른 코어의 연산 결과를 기다리는 것보다 연산을 복사해서 직접 계산하는 것이 더 빠를 것.
-> 넣을지 말지?
??
CopyOp Pass
A/P Core 하드웨어 규격이 같은지?
layer의 완벽한 정의
연산, 데이터 이동에 걸리는 시간
Plan??
Runtime??
HAL??
CreatePlan Pass
Weight Bin Export PP
Profile?
Debug?
??
Custom HAL 생성, -> 필요한가? Plan과 Runtime이 어떻게 되는지에 따라 필요없을 수도
Plan.json 생성
결과물
- core별 binary : .cbin
- meta data binary : .wbin
- plan : plan.json(?)
Runtime 제작
??

## Slide 7
INF_CAP Layer (infetron-capability layer)
INF_ISA Layer (infetron-ISA layer)
INF_Q Layer (infetron-Queue layer)
To NCore Pass
To APCore Pass
PCore VLIW Packing Pass
PCore Order Free Packing Pass
PCore OrderingAndMarking Pass
PCore Spreading Pass
PCore Folding Pass
PCore ISA Canonicalization Pass
A core BlackBox
Create QMManager
ISA To Q Pass
Reordering Pass
Destroy QMManager Pass
Q Bufferization Pass
CodeGen Pass
Q To HAL Pass
Serialization Pass
IREE to CAP PP
CAP to ISA PP
PCore Packing PP
PCore Packing PP
ISA to Q PP
Q to HAL PP
Serialization PP
1순위 구현
완성
2순위 구현
미숙
3순위 구현
TODO
custom flow dispatch region
260205
Workload (old)
QDQFusion Pass
OpFusion Pass
PostOpFusion Pass
MonoOpFusion Pass
VailPad Pass
QOpFusion Pass
GenericOpen Pass

## Slide 8
INF_CAP Layer (infetron-capability layer)
INF_ISA Layer (infetron-ISA layer)
INF_Q Layer (infetron-Queue layer)
To NCore Pass
To APCore Pass
PCore VLIW Packing Pass
PCore Order Free Packing Pass
PCore OrderingAndMarking Pass
PCore Spreading Pass
PCore Folding Pass
PCore ISA Canonicalization Pass
A core BlackBox
Create QMManager
ISA To Q Pass
Reordering Pass
Destroy QMManager Pass
Q Bufferization Pass
CodeGen Pass
Q To HAL Pass
Serialization Pass
IREE to CAP PP
CAP to ISA PP
PCore Packing PP
PCore Packing PP
ISA to Q PP
Q to HAL PP
Serialization PP
custom flow dispatch region
260205
Workload (old)
QDQFusion Pass
OpFusion Pass
PostOpFusion Pass
MonoOpFusion Pass
VailPad Pass
QOpFusion Pass
GenericOpen Pass
구조 확정
크게 변경되지 않을 것
타겟모델을 보며 pass를 추가해 나갈 것
대략적인 구성안
과제 전체 구조가 맞춰지는 것에 따라 구축

## Slide 9
확정 구현
완성
Placeholder
TODO
QDQ Direct Pipeline (260327)
StableHLO Layer
Quantized StableHLO Layer
Lowering Layer
[Python] QDQ ONNX → onnx2torch
[Python] torch.export → torch_xla → StableHLO
[Python] input_locations → manifest.json
Import
InlineConstants Pass
Canonicalize + CSE
IdentityElim Pass
Canonicalize + CSE
Cleanup PP
MathToQDQ Pass
QDQFusion
Composite Pass
QuantConstFold Pass
QuantToMath Pass
Quantize PP
StableHLO → Linalg
Linalg Optimization
Bufferize
Affine / Loop Opt
HW Mapping
CodeGen
Lowering PP
결과물: compiled.mlir (Q/DQ annotated StableHLO)